Практична робота № 9.

Оцінка якості продуктів харчування.

Баклажани свіжі.

- МЕТА РОБОТИ: набути навички в проведенні оцінки якості продуктів харчування (баклажани свіжі).

- СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

  - Знати технічні вимоги та методи контролю якості продуктів харчування.

  - Вміти проводити оцінку якості продуктів харчування (баклажанів свіжих).

- НАЛЕЖНОСТІ ТА ОБЛАДНАННЯ.

  - Досліджувана проба баклажанів свіжих.

  - Технічні ваги.

  - Штангенциркуль.

  - Лінійка.

- ЗАВДАННЯ.

  - Ознайомитись з технічними вимогами (ГОСТ 13907-86), які поширюються на свіжі баклажани.

  - Ознайомитись з методами контролю якості свіжих баклажанів.

  - Провести оцінку якості контрольної проби баклажанів свіжих.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

5.1. Технічні вимоги поширюються на баклажани свіжі, вирощені у відкритому чи захищеному ґрунті, які заготовлюються, постачаються, та реалізуються у свіжому вигляді та для промислового призначення.

5.1.1. Баклажани повинні відповідати вимогам і нормам, встановленим в таблиці №1.

Таблиця № 1

| Назва показника | Характеристика і норма |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Плоди свіжі, цілі, чисті, здорові, незів’ялі, типової для ботанічного сорту форми та кольору, без механічних пошкоджень, технічно стиглі, з плодоніжкою |
| Внутрішня будова | М’якуш плоду соковитий, щільний, без порожнеч, насіннячкое гніздо з недорозвиненими білими нешкірястими насіннями. |
| Розмір плодів, см, не менш: |  |
| для сортів з подовженою формою плодів (по довжині без плодоніжки) | 10.0 |
| для сортів з плодами іншої форми (по найбільшому поперечному діаметру) | 5.0 |
| Вміст плодів з легким зів’яненням шкірочки, з свіжими дряпинами та слідами від натисків, % не більш. | 10.0 |

5.1.2.Вміст залишкових кількостей пестицидів у баклажанах не повинен перевищувати максимально допустимих рівнів, а вміст нітратів – норм, затверджених Мінздоров’я України.

5.1.3. Баклажани приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість баклажанів одного ботанічного сорту, упаковану в тару одного виду та типорозміру, яка надійшла в одному транспортному засобі і оформлена одним документом про якість та „Сертификатом о содержании токсикантов в продукции растениеводства и соблюдении регламентов применения пестицидов”, затверджена Держагропромом України.

При наявності в одному транспортному засобі декількох партій допускається їх оформлення одним документом про якість з вказівкою даних по кожній партії з п. 5.1.4.

    - В документації про якість відмічають:

- номер документа та дату його видачі;

- номер сертифікату про вміст токсикантів та дату його видачі;

- номер партії;

- назва та адреса постачальника;

- назва та адреса отримувача;

- назва продукції та ботанічного сорту;

- результати визначення якості по показникам, передбаченим дійсним стандартом;

- кількість пакувальних одиниць;

- маса брутто і нетто, кг;

- дата збирання, пакування та відвантаження;

- номер та вид транспортного засобу;

- дату останньої обробки отрутохімікатами та їх назву;

- позначення дійсного стандарту.

    - Для перевірки якості баклажанів, вірності пакування та маркування на відповідність вимог дійсного стандарту з різних місць відбирають вибірки:

від партії, упакованої в ящики:

- до 100 ящиків – не менш 3 ящиків;

- понад 100 ящиків – додатково по одному ящику від кожних наступних повних і неповних 50 ящиків;

від партії, упакованої у ящикові піддони, згідно з таблицею 2.

Таблиця № 2

| Кількість ящикових піддонів у партії, шт | Кількість відібраних ящикових піддонів у вибірку, шт |
| --- | --- |
| До 10 | 2 |
| Від 11 до 20 | 3 |
| від 21 до 50 | 5 |
| Понад 50 | 5 і додатково на кожні повні і неповні 50 піддонів по одному ящиковому піддону |

    - Результати перевірки поширюються на всю партію.

    - Після перевірки якості відібрані баклажани приєднують до контролюємої партії.

    - Якість баклажанів у пошкоджених пакувальних одиницях перевіряють окремо і результати поширюють тільки на плоди в цих пакувальних одиницях.

5.2. Методи визначення якості.

5.2.1. Перевірці якості підлягають всі баклажани з відібраних у вибірку по п. 5.1.5.

5.2.2. Від кожного відібраного у вибірку ящикового піддону з різних шарів (зверху, з середини, знизу) відбирають не менш трьох точкових проб.

5.2.3. Маса кожної точкової проби повинна бути не менш 5 кг; проби повинні бути приблизно рівними по масі.

З точкових проб, відібраних по п. 5.2.2, та баклажанів відібраних по п. 5.2.1, складають  об’єднану пробу.

5.2.4. Об’єднану пробу зважують, оглядають та розсортовують на фракції по показникам, встановленим в таблиці 1.

Зовнішній вигляд, наявність хворих та пошкоджених плодів визначають органолептично, їх розмір – вимірюванням, внутрішню будову визначають на розрізані 3,0% плодів від маси об’єднаної проби.

5.2.5. Кожну фракцію зважують та розраховують її вміст у відсотках до маси об’єднаної проби.

Всі зважування проводять з похибкою не більшою 0,1 кг.

Обчислення проводять до другого десяткового знаку з наступним округленням результату до першого десяткового знака.

5.2.6. Залишкові кількості пестицидів та вміст нітратів у баклажанах свіжих визначають методами, затвердженими Мінздоров’я України.

5.2.7. Вміст токсичних елементів визначається згідно з ГОСТ 26927, 26930, ГОСТ 26934.

5.2.8. Після визначення якості відібрані баклажани приєднуються до партії, що контролюється.

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

6.1. Які вимоги пред’являють до зовнішнього вигляду свіжих баклажанів при проведенні оцінки якості?

6.2. Які вимоги пред’являють до внутрішньої будови свіжих баклажанів при проведенні оцінки якості?

6.3. Які вимоги пред’являють до розмірів плодів свіжих баклажанів при проведенні оцінки якості?

6.4. Якою масою відбирають точкові проби баклажанів?

6.5. Назвіть ГДК вмісту нітратів у свіжих баклажанах, вирощених у відкритому чи захищеному ґрунті?

7. ЗВІТНИЙ МАТЕРІАЛ

7.1. Результати оцінювання якості контрольної проби баклажанів свіжих.

7.2. Відповіді на контрольні питання.

8. ЛІТЕРАТУРА

ГОСТ 13907-86