є

# МЕТА:

Отримати основні поняття про окомірну зйомку.

В результаті вивчення, студенти повинні знати:

Поняття та призначення окомірної зйомки.

Прилади та їх призначення.

Порядок виконання зйомки.

КРОКИ РОБОТИ.

1. Поняття та призначення окомірної зйомки.

2. Прилади та їх призначення.

3. Способи визначення відстаней.

4. Способи зйомки ситуації

5.Порядок виконання окомірної зйомки.

# НЕОБХІДНІ ПРИЛАДИ ТА МАТЕРІАЛИ

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Планшет Візірна лінійка Компас Креслярське приладдя | 1 1 1 |

1. Поняття та призначення окомірної зйомки.

Окомірна зйомка – це кутобудівна планова зйомка малої точності.

Окомірна зйомка застосовується при рекогносцировочному обстеженні місцевості.

В гідрометеорології окомірна зйомка застосовується для:

-зйомки ділянки водного об’єкта при експедиційному дослідженні.

-зйомки льодових явищ на водному об’єкті.

2. Прилади та їх призначення.

При виконанні окомірної зйомки застосовують такі прилади:

а) Планшет – призначенний для виконанні на ньому окомірної зйомки(схема 1).

б) Візірна лінійка – призначена для визначення напрямку на точку та відкладання виміряних  відстаней в масштабі плану(схема 2).

в) Компас(бусоль) – призначена для:

1. орієнтування планшета по магнітному меридіану.

2. визначення напрямку магнітного меридіана(схема

Схема 1.

Схема 2.

Схема 3.

г) Креслярське приладдя(папір, олівець, гумка, трикутник, тощо ).

3. Способи визначення відстаней.

а) окомірний спосіб – застосовується для зйомки великих ділянок.

Наприклад:

Окреми предмети розпознаються з такої відстані.

-очі людини                              60м.

-обличя людини                     100м.

-постать людини                  1000м.

-окреми дерева                     2000м.

-невелики будівлі                 5000м.

-фабричні труби, башти     20000м.

б) визначення відстаней за звуком - застосовується для зйомки великих ділянок. Наприклад:

-дано точки А та В, треба визначити відстань між ними.

-з точки А в напрямку точки  В посилаємо два сигнали, звуковий та світовий.  Спотерегач в точці  В побачивши світовий сигнал включає секундомір, почувши звуковий сигнал, виключаємо секундомір(схема 4).

Схема 4.

-відстань(L)  визначаємо за формулою.

L=V×Т

-де V – швидкість звуку в газовому середовищі – 330м/сек

-Т – час.

в) визначення відстаней за часом. - застосовується для зйомки великих ділянок. Наприклад: швидкість дорослої людини 5км/год.Відстань визначається за формулою.

L=V×Т

-де  V – швидкість об’єкту.

-Т – час пересування об’єкту.

Наприклад:  V=5км/год, Т=4години

L=V×Т=5×4=20км.

г) визначення відстаней рулеткою – застосовується для зйомки навеликих ділянок(схема 5).

Схема 5.

-якщо відстань вимірюються два рази   fгр = 1/100

д) визначення відстаней кроками – застосовуються для зйомки длянок різних розміров.

-відстань L визначається за формулою.

L=р×n

-де р – ціна поділки кроку людини. Р – визначається:

1) зріст людини мінус метр. Наприклад: зріст людини 1,75м.

Р=1,75 – 1,00=0,75м.

2) р – визначається за формулою.

Р= L / n

- n – кількість кроків.

- L=відома відстань. Наприклад: L=100м.

-якщо відстань вимірюється два рази. fгр=1/50

-якщо відстань визначається доволі часто, то застосовують масштаб кроків(схема 6).

Схема 6.

4. Способи зйомки ситуації

а) полярний спосіб – застосовується тоді, коли можна визначити відстань до точки(схема 7).

Схема 7.

Порядок виконання.

-вибираємо на місцевості точку «В» .

-прикладуємо візірну лінійку достанції та спрямовуємо її на точку «В» на місцевості.

-визначаємо відстань від станції до точки В. Наприклад: відстань визначається кроками.

-відкладаємо відстань до точки «В» вздовж візирної лінійки, на плані з урахуванням масштабу плану. Тим самим наносимо точку «В» на план.

-наносемо ситуацію навколо точки «В» на план.

б) спосіб засічок - застосовується тоді коли відстань до точки визначити не можливо, або в цьому немає потреби.

Схема 8.

Порядок виконання:

-встановлюємо планшет на станції 2(схема 8). Орієнтуємо планшет по лінії 3-2.

-прикладуємо лінійку до станції 2 на планшеті та спрямовуємо її на потрібну точку(піраміда схема 8).

-проводемо лінію вздовж краю візирної лінійки.

- встановлюємо планшет на станції 3. Орієнтуємо планшет  по лінії 3-2.

- прикладаємо лінійку до станції 3 на планшеті та спрямовуємо її на потрібну точку(піраміда схема 8).

-проводемо лінію вздовж краю візирної лінійки.

-точка перетину двох ліній, дає місцезнаходження потрібної точки(піраміди) на планшеті.

5.Порядок виконання окомірної зйомки.

В залежності від:

а) формату аркушу креслярського креслярського паперу.

б) розмірів ділянки місцевості. Вибираємо масштаб плану(рекомендовано 1:1000, 1:2000, 1:5000).

-в залежності від конфігурації ділянки місцевості вибираємо місце першої станції на планшеті(схема 10).

-за допомогою компаса визначаємо напрямок магнітного меридіана таким чином. Кладемо компас у лівий верхній кут планшета та звільняємо магнітну стрілку. Після її заспокоєння, проводемо лінію паралельно магнітній стрілки.Ця лінія вказує напрямок магнітного меридіану.

-визначаємо ціну поділки кроку. Наприклад: зріст людини 1,75м. Ціна поділки кроку р=0,75м.

-виконуємо зйомку ситуації та рельєфу  місцевості навколо станції 1(схема 9) полярним способом.

Схема 9.

- наносемо ситуацію та рельєф місцевості на план, навколо першої станції.

- заснімаємо другий берег ріки способом засічок(схема 10).

Визначаємо місце другої станції на місцевості.

- визначаємо відстань до другої станції та наносимо її на план.

- залишаємо робітника на станції один. Наносимо планшет на станцію два. Орінтуємо планшет по лінії станція 2 та станція 1.

- виконуємо зйомку навколо станції 2.

- заснімаємо другий берег ріки способом засічок(схема 10).

- наносемо ситуацію та рельєф місцевості на план, навколо другої станції.

Оформлення плану окомірної зйомки.

Надписи:

План ділянки р. Лопань.

Висота букв 15мм.

(окомірна зйомка)

Висота букв 5мм.

мону                                                                                                р.Лопань.

одеку                                                                                               м.Харків.

хгмт

висота букв 5мм.

Підписи:

М 1:1000

висота букв 5мм.

Висота масштабу 1,5мм.висота букв та цифр 2мм.

Бригада № 1

Ціна поділки крока.

Іванов о.         0,72м.

Петров С.       0,74м.

Карпенко Н.    0,81м.

висота букв 5мм.

Оформлення плану виконується згідно діючих умов.

-окомірні плани оформлюються на форматі А-3(схеми 10,11).

Схема 10.

Схема 11.

Тести:

Завдання 1. вибрати вірні відповіді:

1.Термін нівелювання репера гідрометеостанції.

а) 5 років.

б) 3 рока.

в) 15 років.

г) 10 років.

2.Забороняються відліки по рейці менше.

а) 250мм.

б) 500мм.

в) 300мм.

г) 750мм.

3.Нівелювання «О» барометра виконуються з метою.

а) визначення позначки «О» барометра - анероїда.

б) . визначення позначки «О» ртутного барометра.

в)  визначення позначки «О» мікро-барометра.

г) визначення позначки «О» висотного барометра.

4.Нівелювання гідрологічного поста виконується з метою..

а) визначення позначки верха паль .

б) визначення позначки землі біля палі.

в) визначення позначки приводки.

г) визначення позначки «О» графіка.

Завдання 2. вибрати вірні відповіді:

| питання | 1 відповідь | 2 відповідь | 3 відповідь | 4 відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За, якою формулою визначається Позначка репера | Нгр =Нмд + ΣНср | Нгр =Нмд ± Σhпрср | Нгр =ΣНмд ± hпрср | Нгр =Нм - hпрср |
| За, якою формулою визначається перевищення | h =а-в | h =Н-в | h =С+L | h =n×R |
| За, якою формулою визначається позначка точки | Нn+1= Нn ×h | Нn+1= Нn +н | Нn+1= Нn - с | Нn+1= Нn ±h |
| За, якою формулою визначається Нахил одної поверхні | і=Н/2 | і=∆h/L | і=а×L/в | і=Н+2/В |

Відповіді:

Завдання 1.

| питання | відповідь |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | а |

Завдання 2.

| питання | відповідь |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |

# Text boxes

#### ХГМТ

3-2

Код навчального элемента

5.070606.02

“Гідрологічні та гідрохімічні спостереження”

Спеціалізація:

## 5.070606

## “Метеорологічні та гідрологічні спостереження”

## Метерологичні та гідрологічні спостереження

Спеціальність:

3-1

## 5.070606

## “Метеорологічні та гідрологічні спостереження”

Окомірна зйомка

5.070606.02

“Гідрологічні та гідрохімічні спостереження”

Найменування:

НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ

4-5

Спеціальність:

Спеціалізація:

Код навчального элемента

#### ХГМТ